## Slide 1: Atliekų rūšiavimas ir atliekų tvarkymas

## Slide 2
Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas
Maisto tvarkymo įmonėse (kepyklose, konditerijos cechuose) netinkamas atliekų tvarkymas yra vienas pagrindinių taršos šaltinių. Geros higienos praktikos taisyklės nustato griežtą tvarką, kad atliekos netaptų mikrobų veisimosi vieta ar netrauktų kenkėjų.

## Slide 3
Atliekų rūšiavimo ir tvarkymo reikalavimai pagal GHP
Pagrindiniai GHP principai reikalauja, kad atliekos būtų pašalinamos iš patalpų, kur tvarkomas maistas, kiek įmanoma greičiau, kad būtų išvengta jų kaupimosi ir kryžminės taršos.
Talpyklų ženklinimas: Visos atliekų talpyklos turi būti aiškiai paženklintos (pvz., „Atliekos“, „Šalutiniai gyvūniniai produktai“), kad nebūtų supainiotos su žaliavų indais.
Konstrukcija: Talpyklos turi būti pagamintos iš nepralaidžių, neabsorbuojančių medžiagų, lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos. Jos privalo būti sandariai uždaromos.
Valdymas: Gamybos zonoje esančios šiukšliadėžės turėtų būti atidaromos kojiniu pedalu, kad darbuotojas rankomis neliestų dangčio.

## Slide 4
Buitinių, maisto ir kitų atliekų rūšiavimas
Atliekos kepyklose skirstomos į kelias pagrindines grupes:
A. Maisto atliekos (biologiškai skaidžios):
Tai tešlos likučiai, netinkami naudoti įdarai, brokuoti gaminiai.
Šios atliekos turi būti renkamos į specialius konteinerius. Jei jos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams (pvz., įdarai su mėsa ar kiaušiniais), joms taikomi dar griežtesni apskaitos reikalavimai.

## Slide 5
B. Buitinės atliekos:
Atliekos iš darbuotojų poilsio kambarių, biurų ar sanitarinių mazgų. Jos jokiu būdu neturi patekti į gamybinę zoną.
C. Pakuočių ir antrinės žaliavos (rūšiavimas):
Popierius ir kartonas: Miltai dažnai pristatomi popieriniuose maišuose, kiti ingredientai – kartoninėse dėžėse. Šios atliekos turi būti presuojamos arba sulankstomos ir laikomos sausai.
Plastikas ir metalas: Aliejaus talpos, ingredientų pakuotės, plėvelės.
Stiklas: Jei naudojama tara iš stiklo (retai pasitaiko kepyklose dėl saugumo), ji rūšiuojama atskirai.
D. Pavojingos atliekos:
Panaudotos liuminescencinės lempos, baterijos, pasibaigusio galiojimo dezinfekcinės priemonės. Jos laikomos atskirai ir perduodamos specializuotoms įmonėms.

## Slide 6
Atliekų saugojimas ir išvežimas
Saugojimo vieta: Lauke esantys konteineriai turi stovėti ant kieto pagrindo (betono ar asfalto), atokiau nuo žaliavų priėmimo durų.
Higiena: Konteinerių aikštelės turi būti švarios, kad netaptų graužikų ar vabzdžių traukos centru.
Dažnumas: Atliekos turi būti išvežamos reguliariai, neleidžiant joms pūti ar perpildyti konteinerių.