## Slide 1: Duonos ir pyrago gaminių žaliavų paruošimo įrenginiai

## Slide 2
Duonos ir pyrago gaminių žaliavų paruošimo įrenginiai
Pagrindinės įrenginių grupės
Miltų sijojimo ir transportavimo įranga: Sijotuvai, magnetiniai separatoriai (pašalinti priemaišoms) ir pneumatiniai siurbliai miltams paduoti.
Dozavimo sistemos: Automatinės svarstyklės ir dozatoriai biriems produktams (miltams, cukrui) bei skysčiams (vandeniui, aliejui, mielių tirpalui).
Vandens paruošimo įrenginiai: Maišytuvai-dozatoriai, kurie užtikrina tikslią vandens temperatūrą ir kiekį, būtiną tešlos technologiniam procesui.
Pagalbinių žaliavų ruošimo įranga: Tirpiklių maišyklės druskai ar cukrui, riebalų lydymo katilai, mielių auginimo ar aktyvavimo talpos.

## Slide 3
Įrenginių paruošimas eksploatavimui
Prieš įjungiant bet kurį įrenginį, privaloma atlikti šiuos žingsnius:
Vizualinė apžiūra: Patikrinama, ar įrenginys švarus, ar jame nėra pašalinių daiktų (įrankių, šluosčių), likusių po valymo.
Sanitarinis būklės vertinimas: Įsitikinama, kad visos dalys, besiliečiančios su maistu, yra sausos ir dezinfekuotos.
Saugos elementų patikra: Tikrinama, ar sumontuoti visi apsauginiai gaubtai, ar veikia avarinio sustabdymo mygtukai.
Elektros jungtys: Patikrinama, ar laidai nepažeisti, ar kištukai sausi.
Bandomasis paleidimas: Įrenginys įjungiamas „tuščia eiga“ (be žaliavų), siekiant įsitikinti, kad nėra pašalinių garsų, vibracijos ar dūmų kvapo.

## Slide 4
Įrenginių eksploatavimo reikalavimai
Eksploatacijos metu privaloma laikytis gamintojo instrukcijų ir darbo saugos taisyklių:
Darbo režimų laikymasis: Negalima viršyti nustatytos maksimalios įkrovos (pvz., neperpildyti sijotuvo bunkerio).
Draudimai darbo metu:
  Draudžiama kišti rankas prie judančių dalių (pvz., sijojimo mechanizmų) įrenginiui veikiant.
  Draudžiama valyti ar remontuoti įrenginį, kai jis įjungtas į elektros tinklą.
Higienos palaikymas: Jei darbo metu žaliavos išbyra ant įrenginio korpuso, jas reikia nedelsiant nuvalyti sausu būdu (šepečiu), kad nesikauptų dulkės.
Triukšmas ir vibracija: Pastebėjus neįprastus pokyčius, darbas stabdomas ir kviečiamas techninės priežiūros specialistas.

## Slide 5
Darbų pabaiga ir priežiūra
Atjungimas: Po darbo įrenginiai išjungiami iš elektros tinklo.
Valymas: Atliekamas pagal patvirtintą valymo grafiką. Birių produktų įrenginiai (sijotuvai) valomi sausai (šepečiais, dulkių siurbliais).
Dokumentavimas: Jei pastebėti gedimai, jie fiksuojami įrenginių priežiūros žurnale.

## Slide 6
Jei įrenginys sugedo, ant jo privaloma pakabinti įspėjamąjį ženklą „NEJUNGTI – GEDIMAS“, o maitinimo jungiklį, jei įmanoma, užrakinti, kad kitas darbuotojas netyčia jo neįjungtų remonto metu.