## Slide 1: Džiuvėsių gamyba

## Slide 2: Kas yra džiuvesėlis?
džiuvėsis – trapus smulkusis pyrago kepinys, skirtas ilgai laikyti. Džiuvėsiai gaminami suraikytą pyrago kepinį džiovinant iki mažesnio kaip 13 proc. drėgnio

## Slide 3: Džiuvesėlių žaliava
Pagrindinė žaliava:
*kvietiniai, rūginiai ar kitos rūšies miltai;
*vanduo;
*mielės, raugai;
*cukrūs, sirupai ir kt.
Pagalbinės žaliavos
*riebalai;
*įvairūs džiovinti vaisiai, sėklos prieskoniai ir kt

## Slide 4: Džiuvesėlių asortimentas
Džiuvesėlių asortimentas labai platus: nuo kvietinių miltų be priedų, vanilinių, su įvairiais riešutais, ar džiovintais vaisiais bei uogomis iki visai neseniai rikoje pasirodžiusų ruginės duonos džiuvesėlių papildytais įvairiomis sėklomis, bei prieskoniais.

## Slide 5: Džiuvesėlių kokybės rodikliai
Cheminiai:
*drėgmė – ne daugiau kaip 13%;
*riebalų kiekis – neapibrėžtas, priklaiusomai nuo receptūrinių dalių kiekio;
*angliavandenių kiekis – neapibrėžtas, priklaiusomai nuo receptūrinių dalių kiekio;

## Slide 6: Džiuvesėlių kokybės rodikliai
Jusliniai:
*išvaizda – apvalios, kvadratinės formos ar kitokios formos riekutės, spalva priklauso nuo gaminio rūšies, bei naudojamų žaliavų
*kvapas – juntamas pyrago kepiniams būdingas aromatas, priklausomai nuo naudojamų priedų juntami ir jų aromato pėdsakai
*skonis – malonus, būtingas pyrago kepiniams, traškus, priklausomai nuo naudojamų priedų junami ir jų skonio pėdsakai

## Slide 7: Džiuvėsėlių gamybos technologinė schema
Žaliavos priėmimas ir sandėliavimas;
Žaliavų svėrimas pagal receptūrą;
Tešlos paruošimas ;
Tešlos rauginimas ir brandinimas;
Tešlos dalinimas;
Puskepinių formavimas;
Puskepinių kildinimas;
Puskepinių kepimas, džiovinimas (130-190 C);
Kepnio atvėsinimas;
Kepinio pjaustymas;
Laikymas iki pakavimo;
Pakavimas;
Laikymas iki transpotavimo;
Transportavimas.

## Slide 8: Džiuvesėlių laikymo sąlygos, galiojimo terminas
Rekomenduojamos laikymo sąlygos: 0 - +18 C
Galiojimo terminas – pagal gamintojo rekomendacijas.