## Slide 1: KVIETINĖS DUONOS GAMINIAI, JŲ RŪŠYS

## Slide 2: Kvietinės duonos gaminių rūšys
Kvietinė duona gaminama iš kvietinių miltų (aukščiausios, pirmos, antros rūšies). Pagrindinis baltymas – glitimas, kuris sudaro elastingą tešlos struktūrą.

## Slide 3: Pagal receptūrą:
Paprasta kvietinė duona
Forminė kvietinė duona
Batonai
Ciabatta tipo gaminiai
Bagetės
Bandelės
Pyragai ir pagerintieji kepiniai

## Slide 4: Pagal gamybos būdą:
Tiesioginio minkymo
Su raugu
Su ilgąja fermentacija
Su pagerintojais

## Slide 5: Kvietinės duonos gaminių asortimentas
Asortimentas priklauso nuo:
Miltų rūšies
Pridėtinių žaliavų
Formos
Svorio
Skonio
Dažniausi gaminiai:
Forminė balta duona
Batonai su įpjovomis
Bagetės
Bandelės su įdarais
Riestainiai
Pyragai

## Slide 6: KVIETINĖS DUONOS TEŠLOS UŽMINKYMAS
Pagrindinės žaliavos:
Kvietiniai miltai
Vanduo
Mielės
Druska
Technologiniai etapai:
Žaliavų pasvėrimas
Mielių aktyvavimas (jei presuotos)
Žaliavų sudėjimas į maišyklę
Maišymas
Minkymas iki glitimo susidarymo
Tešlos požymiai:
Elastinga
Lygi
Nelimpanti prie indo
Tempiasi nesuplyšdama
Minkymo trukmė priklauso nuo miltų stiprumo.

## Slide 7: Mielinės tešlos užminkymas
Ypatybės:
Reikia aktyvių mielių
Svarbi vandens temperatūra (apie 30–35 °C)
Druska nededama tiesiai ant mielių
Minkymo tikslas:
Suformuoti glitimo tinklą
Įmaišyti orą
Vienodai paskirstyti mieles

## Slide 8: Riestainių ir traškučių tešlos užminkymas
Riestainiai:
Tvirtesnė, standesnė tešla
Mažiau vandens
Po formavimo apverdama šarminiame tirpale
Traškučių tešla
Kietesnė
Mažesnis drėgnumas
Plonai iškočiojama

## Slide 9
Pyragų tešlos užminkymas
Didesnis cukraus kiekis
Gali būti pienas vietoje vandens
Dažnai dedami riebalai
Minkoma švelniau
Bandelių tešlos užminkymas
Minkšta, elastinga
Didesnis cukraus ir riebalų kiekis
Galimi įdarai
Reikalinga ilgesnė fermentacija

## Slide 10
Pagerintųjų pyragų tešlos užminkymas
Naudojami pagerintojai
Didesnis riebalų kiekis
Daugiau cukraus
Minkymas ilgesnis

## Slide 11: MIELINĖS TEŠLOS SU MIŠINIAIS IR MAISTO PRIEDAIS UŽMINKYMAS
Mišiniai ir maisto priedai, jų paruošimas
Mišiniai:
Paruošti miltų mišiniai
Pagerintojų mišiniai
Grūdų, sėklų mišiniai
Maisto priedai:
Emulsikliai
Fermentiniai preparatai
Antioksidantai
Cukraus pakaitalai
Paruošimas:
Tiksliai dozuoti
Maišyti su miltais
Laikyti sausai

## Slide 12: Mielinės tešlos su mišiniais ir priedais užminkymas
patumai:
Trumpesnis minkymo laikas (jei su pagerintojais)
Geresnis tešlos elastingumas
Didesnis kepinio tūris
Ilgesnis šviežumo išlaikymas
Svarbu:
Neperdozuoti priedų
Laikytis gamintojo rekomendacijų
Kontroliuoti vandens kiekį

## Slide 13: PAGRINDINIAI TEŠLOS KOKYBĖS RODIKLIAI
Rodiklis | Požymis
Elastingumas | Tempiasi neplyšta
Konsistencija | Lygi
Drėgnumas | Nelimpa
Spalva | Vienoda

## Slide 14: IŠVADOS
Kvietinės duonos tešlos užminkymas – pagrindinis etapas, lemiantis:
Kepinio tūrį
Porėtumą
Skonį
Išvaizdą
Tinkamas žaliavų dozavimas ir teisingas minkymas yra būtina sąlyga kokybiškam kepiniui.