## Slide 1: Pusgaminių iš paprastųjų pyragų tešlos formavimas

## Slide 2
Formavimo esmė
Formavimas – tai technologinis procesas, kurio metu iš paruoštos tešlos suformuojami tam tikros formos ir dydžio gaminiai arba pusgaminiai, paruošti kepimui.
Pusgaminiai – tai dar neiškepti gaminiai, kuriems jau suteikta forma ir, jei reikia, įdėtas įdaras.
Formavimo tikslai:
Suteikti gaminiui estetinę ir standartinę formą;
Užtikrinti vienodą kepimą;
Paruošti gaminį realizacijai;
Sudaryti sąlygas tinkamam įdaro paskirstymui.
Formavimo svarba kokybei
Vienoda forma → vienodas kepimo laikas
Tinkamas storis → gera tekstūra
Teisingas įdaro kiekis → subalansuotas skonis

## Slide 3
Pusgaminių formavimo įrenginiai ir inventorius.
Rankinio darbo įrankiai (tradiciniai)
🔸 Kočėlas
Naudojamas tešlai kočioti;
Leidžia išgauti reikiamą storį;
Gali būti medinis arba plastikinis;
Formelės (pjaustyklės)
Naudojamos tešlos formoms išpjauti;
Įvairių formų: apskritos, kvadratinės, figūrinės;
Peiliai ir ratukai
Tešlai pjaustyti;
Gali būti lygūs arba banguoti;
Mentelės
Skirtos perkelti pusgaminius;
Padeda išlaikyti formą;
Kepimo formos
Metalinės, silikoninės;
Naudojamos formuojant ir kepant;

## Slide 4
Mechanizuoti įrenginiai
🔸 Tešlos kočioklės (valcavimo mašinos)
Automatiškai iškočioja tešlą;
Užtikrina vienodą storį;
Formavimo mašinos
Naudojamos standartizuotiems gaminiams;
Formuoja vienodo dydžio pusgaminius
Dozavimo įrenginiai
Tiksliai paskirsto įdarą;
Užtikrina vienodą kiekį;
Pjaustymo įrenginiai
Automatiškai supjausto tešlą;
Didina darbo našumą;

## Slide 5
Reikalavimai įrenginiams ir inventoriui:
turi būti švarūs ir dezinfekuoti;
pagaminti iš maistui tinkamų medžiagų;
saugūs naudoti;
lengvai valomi ;
nepažeidžiantys tešlos struktūros.

## Slide 6: Pusgaminių formavimo būdai
Rankinis formavimas
Apibūdinimas
Formavimas atliekamas rankomis, naudojant paprastus įrankius.
Pagrindiniai būdai:
Kočiojimas ir pjaustymas
Tešla iškočiojama;
Supjaustoma norimomis formomis;
Lipdymas
Rankomis formuojami gaminiai;
Dažniausiai naudojama su įdaru;
Lankstymas
Tešla perlenkiama;
Uždengiamas įdaras;
Privalumai:
lankstumas;
galima kurti įvairias formas;
tinkama mažoms gamyboms;
Trūkumai:
lėtesnis procesas;
didesnė klaidų tikimybė;
nevienodas dydis;

## Slide 7
Mechanizuotas formavimas
Apibūdinimas
Naudojamos specialios mašinos, kurios automatizuoja procesą.
Pagrindiniai būdai:
Valcavimas
Tešla iškočiojama iki reikiamo storio.
Automatinis pjaustymas
Tešla supjaustoma vienodais gabalais.
Formavimas formose
Tešla įspaudžiama į formas.
Įdaro dozavimas
Automatinis įdaro įdėjimas.
Privalumai:
didelis našumas;
vienodumas;
mažesnės darbo sąnaudos;
Trūkumai:
mažesnis lankstumas;
didesnės įrangos sąnaudos;

## Slide 8: Formavimo technologiniai reikalavimai
Tešla turi būti tinkamos konsistencijos;
Ne per minkšta ir ne per kieta;
Vienodas storis visame gaminyje;
Tikslus įdaro kiekis;
Sandarūs kraštai (ypač uždariems gaminiams).
Dažniausios klaidos
Per plona arba per stora tešla;
Netolygus įdaro paskirstymas;
Blogai užspausti kraštai;
Deformuota forma.

## Slide 9
Kokybės rodikliai.
Gerai suformuoti pusgaminiai turi būti:
vienodos formos;
vienodo dydžio;
estetiški;
nepažeisti;
su tinkamu įdaro kiekiu.
Higienos reikalavimai
Švarios darbo vietos;
Dezinfekuoti įrankiai;
Darbuotojų asmens higiena;
Vengti kryžminės taršos.

## Slide 10
Apibendrinimas
Formavimas yra svarbus etapas, lemiantis galutinio produkto kokybę;
Naudojami tiek tradiciniai, tiek mechanizuoti metodai;
Tinkamai parinkti įrankiai ir technologija užtikrina vienodumą;
Svarbu laikytis higienos ir technologinių reikalavimų.