## Slide 1: SAUGUS DARBAS DUONOS GAMINIŲ GAMINIMO ĮRENGINIAIS IR ĮRANKIAIS

## Slide 2: TEISINIS PAGRINDAS LIETUVOJE
Saugų darbą ir higieną maisto gamyboje reglamentuoja:
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Lietuvos Respublikos maisto įstatymas
Lietuvos higienos norma HN 15:2021
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004
Šie teisės aktai nustato:
darbuotojų saugos reikalavimus,
maisto saugos ir higienos principus,
savikontrolės sistemos taikymą,
įrangos saugos ir priežiūros reikalavimus.

## Slide 3: SAUGUS DARBAS SU DUONOS GAMYBOS ĮRENGINIAIS
Bendrieji reikalavimai
Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą:
Dirbti leidžiama tik instruktuotiems darbuotojams.
Draudžiama dirbti su techniškai netvarkingais įrenginiais.
Įrenginiai turi turėti apsauginius gaubtus ir avarinio stabdymo mygtukus.
Draudžiama valyti ar remontuoti veikiančią įrangą.

## Slide 4: Pavojai dirbant kepykloje
Įrenginys | Galimi pavojai | Prevencija
Tešlos maišyklė | Rankų įtraukimas | Apsauginiai gaubtai, stabdymas prieš atidarant
Tešlos dalytuvas | Prispaudimas | Darbas tik su apsaugomis
Krosnis | Nudegimai | Karščiui atsparios pirštinės
Pjaustyklė | Įsipjovimai | Apsauginiai laikikliai

## Slide 5: SAUGUS DARBAS SU ĮRANKIAIS
Reikalavimai:
Peiliai turi būti aštrūs (bukais peiliais – didesnė trauma).
Įrankiai laikomi tam skirtose vietose.
Sugedę ar pažeisti įrankiai nenaudojami.
Draudžiama palikti aštrius įrankius darbo paviršiuje.

## Slide 6: ASMENS HIGIENOS REIKALAVIMAI
Pagal HN 15:2021 ir Reglamentą 852/2004:
Darbuotojas privalo:
Dėvėti švarią darbo aprangą.
Plauti rankas prieš darbą, po tualeto, po žaliavų tvarkymo.
Nedėvėti papuošalų.
Dirbti tik sveikos būklės.
Turėti galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą.

## Slide 7: PATALPŲ IR ĮRANGOS HIGIENA
Privaloma:
Sudaryti valymo ir dezinfekavimo planą.
Naudoti maistui tinkamas valymo priemones.
Užtikrinti atskiras zonas: žaliavoms ir gatavai produkcijai.
Reguliariai registruoti temperatūras.
Įranga turi būti:
Lengvai valoma,
Iš nerūdijančio plieno ar kitos higieniškos medžiagos,
Be rūdžių ar pažeidimų.

## Slide 8: RVASVT PRINCIPŲ TAIKYMAS DUONOS GAMYBOJE
Pagal Reglamentą 852/2004:
Kritiniai kontrolės taškai:
Žaliavų laikymo temperatūra
Tešlos fermentacijos režimas
Kepimo temperatūra
Produkto aušinimas
Kiekvienas etapas turi būti dokumentuojamas.

## Slide 9: DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
Darbuotojas atsako už:
Savo ir kolegų saugą
Taisyklių laikymąsi
Pastebėtų gedimų pranešimą
Higienos normų vykdymą
Darbdavys atsako už:
Instruktavimą
Saugias darbo sąlygas
Apsaugos priemones
Savikontrolės sistemos veikimą

## Slide 10: IŠVADOS
Saugus darbas kepykloje grindžiamas trimis principais:
Techninė sauga
Asmens higiena
Savikontrolė (RVASVT)
Duonos gamyboje nepakanka tik technologinių žinių – būtina laikytis teisės aktų ir geros higienos praktikos reikalavimų.