## Slide 1: Žaliavų paruošimo technologinės operacijos
Žaliavų sąnaudų normos ir gamybos technologijos instrukcijos

## Slide 2
Žaliavų paruošimo technologinės operacijos
Šiame etape žaliavos paverčiamos technologiniam procesui tinkama būsena. Tai kritinis žingsnis, nes nuo jo priklauso tešlos kilimas, tekstūra ir skonis.
Žaliavos, skirtos tešlai užmaišyti
Tešlos pagrindą sudaro:
Miltų mišiniai: Dažnai maišomos skirtingos miltų rūšys (pvz., kvietiniai su ruginiais) arba miltai iš skirtingų partijų, kad būtų suvienodintas glitimo kiekis.
Vanduo: Reguliuojama jo temperatūra, kuri apskaičiuojama pagal formulę, įvertinant miltų temperatūrą ir patalpos šilumą.
Biologiniai kildintojai: Mielės (presuotos, sausos) arba natūralus raugas.
Priedai: Druska, cukrus, riebalai, kiaušinių produktai.

## Slide 3
Žaliavų, mišinių ir maisto priedų paruošimas
Prieš patenkant į maišyklę, atliekamos šios operacijos:
Miltų paruošimas: Sijojimas (pašalinamos priemaišos, miltai prisotinami deguonimi) ir temperatūros suvienodinimas (miltai turi pabūti gamybos patalpoje bent 24 val.).
Mielių aktyvavimas: Presuotos mielės tirpinamos šiltame (30–35°C) vandenyje, sukuriant mielių suspensiją.
Sūrimų ir sirupų ruošimas: Druska ir cukrus dažnai ištirpinami vandenyje ir filtruojami, kad į tešlą nepatektų netirpių kristalų ar smėlio.
Priedų emulgavimas: Riebalai sumaišomi su dalimi vandens ar pieno, kad geriau pasiskirstytų tešloje.
Sausų priedų (sėklų, riešutų) paruošimas: Perrenkami, plaunami, jei reikia – skrudinami arba mirkomi (kad neatimtų drėgmės iš tešlos).

## Slide 4
Žaliavų sąnaudų normos ir gamybos technologijos instrukcijos
Tai gamybos „dokumentinis pamatas“, kuris leidžia įmonei dirbti stabiliai ir pelningai.
Žaliavų sąnaudų normos
Tai nustatytas kiekis žaliavų, reikalingas pagaminti tam tikrą produkcijos vienetą (pvz., 100 kg duonos arba 1 vnt. bandelės).
Bruto norma: Žaliavos kiekis su natūraliais nuostoliais (pvz., miltai, kurie lieka maišuose ar ant sijotuvo sienelių).
Neto norma: Grynasis žaliavos kiekis, kuris faktiškai sunaudojamas tešloje.
Nuostolių įvertinimas: Į normas įskaičiuojami technologiniai nuostoliai: dulkėjimas (miltų), pridžiūvimas prie įrangos, svorio netekimas kepant (apkepas) ir vėstant (atvėsis).

## Slide 5
Gamybos technologinės instrukcijos
Tai pagrindinis dokumentas, kuriame smulkiai aprašomas visas gamybos procesas:
Paruošiamasis etapas: Kaip ruošti žaliavas.
Tešlos maišymas: Trukmė, greitis, temperatūra.
Fermentacija (rūgimas): Trukmė, drėgmė, rūgštingumo parametrai.
Formavimas ir kildinimas: Gabalėlių svoris, kildinimo spintos parametrai.
Kepimas: Temperatūrinė kreivė, drėkinimas garais, trukmė.
Gatavo gaminio kokybė: Išvaizdos, skonio, kvapo ir laboratorinių rodiklių reikalavimai.

## Slide 6
Kalkuliacinės ir technologinės kortelės
Šie dokumentai skiriasi savo paskirtimi:
Technologinė kortelė: Darbinis dokumentas kepėjui. Joje nurodyta sudėtis, gamybos eiga ir techniniai parametrai.
Kalkuliacinė kortelė: Ekonominis dokumentas buhalterijai. Joje žaliavų sąnaudos paverčiamos pinigine verte, pridedami tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai (elektra, darbas, pakuotė) ir nustatoma gaminio savikaina.