## Slide 1: Interjero dekoravimo
projekto vizualizavimas

## Slide 2: Interjero dekoravimo projekto vizualizacijos rengimas 3D vizualizavimo programomis
1. Interjero projektavimas perspektyvoje
Perspektyvos kūrimas: Projektuojant interjerą, naudojama vieno taško, dviejų taškų ar net trijų taškų perspektyva, siekiant tikroviškai atvaizduoti erdvę. Tai leidžia matyti patalpos gylį ir proporcijas.
Kameros nustatymai: Vizualizavimo programoje (pvz., „3ds Max“, „SketchUp“, „Blender“) nustatoma virtuali kamera, kurios objektyvo parametrai imituoja realų fotoaparatą, suteikiant galimybę tiksliai perteikti interjerą iš tam tikro stebėjimo taško.
Matmenų tikslumas: Visi interjero elementai ir plokštumos turi būti tiksliai proporcingi realioms patalpos dimensijoms. Naudojami masteliai ir matavimo įrankiai.

## Slide 3: Interjero modeliavimas vizualizavimo programomis
1. Interjero elementų ir plokštumų modeliavimas:
Pagrindinės plokštumos: Sienos, grindys, lubos modeliuojamos kaip pagrindiniai architektūriniai elementai, naudojant standartinius primityvus (pvz., „plane“, „box“).
Baldų ir dekoro kūrimas: Baldai ir dekoro detalės gali būti kuriami rankiniu būdu arba importuojami iš bibliotekų (pvz., „3D Warehouse“ ar „Turbosquid“).
Tekstūrų ir medžiagų pritaikymas: Modeliavimui naudojamos aukštos kokybės tekstūros (pvz., medienos, akmens, audinių), kurios suteikia elementams realistišką išvaizdą.
2. Interjero apšvietimo kūrimas:
Natūrali šviesa: Naudojami virtualūs langai ir šviesos šaltiniai, kurie imituoja dienos šviesą. Svarbu nustatyti saulės poziciją ir laiką.
Dirbtinis apšvietimas: Interjere integruojami taškiniai šviestuvai, LED juostos ar kiti apšvietimo šaltiniai, kurių parametrai (spalva, intensyvumas, kryptis) atitinka realias apšvietimo savybes.
3. Realistiško vaizdo užtikrinimas:
Šešėliai ir šviesos atspindžiai: Naudojamos pažangios „ray tracing“ technologijos, siekiant atkurti tikrovišką šviesos sklaidą ir atspindžius.
Medžiagų kokybė: Naudojamos PBR (Physically Based Rendering) medžiagos, kurios užtikrina tikrovišką medžiagų elgesį skirtingame apšvietime.

## Slide 4: Vizualizuoto interjero dekoravimo projekto saugojimas
1. Failo išsaugojimas projekto tęsimo tikslais:
Pirminiai failai: Visada išsaugoti originalų programos failą (pvz., .skp, .blend, .max), kuris leidžia koreguoti projektą vėliau.
Atsarginės kopijos: Naudoti debesų paslaugas arba išorines laikmenas atsarginėms failų kopijoms kurti.
2. Vaizdų ir animacijų eksportavimas:
Statiniai vaizdai: Eksportuojami aukštos kokybės formatais (pvz., PNG, TIFF) spausdinimui ar prezentacijoms.
Animacijos: Išsaugomos MP4 arba AVI formatu, priklausomai nuo reikalingo failo dydžio ir kokybės.
3. Tinkamų formatų pasirinkimas:
3D failai bendradarbiavimui: Naudojami FBX, OBJ ar STL formatai modelių perdavimui.
PDF ar JPEG: Naudojama projekto dokumentacijai ir klientų peržiūrai.