## Slide 1: Interjero planų
vizualizavimas

## Slide 2: Vizualizavimo programų išmanymas
Tema. Vizualizavimo galimybės
1. Vizualizavimo programų paskirtis, realaus vaizdavimo galimybės
Paskirtis: Vizualizavimo programos naudojamos interjero, eksterjero, vitrinos ar gaminio idėjoms perteikti realistiškai ir detaliai. Jos padeda sukurti skaitmeninį modelį, kuris leidžia įvertinti būsimo dizaino estetinį ir funkcinį rezultatą prieš pradedant projektą.
Realaus vaizdavimo galimybės:
  Fotorealistinė kokybė: leidžia perteikti medžiagų tekstūras, šviesos atspindžius ir šešėlius.
  Interaktyvumas: galimybė peržiūrėti objektą iš įvairių kampų, keisti jo elementus realiuoju laiku.
  Aplinka: įtraukia aplinkos veiksnius, tokius kaip apšvietimas, perspektyva ar fono detalės, padedančias suprasti objektą jo realioje erdvėje.
2. Vizualizavimo įrankiai, jų paskirtis
3D modeliavimui ir vizualizacijai naudojami įrankiai:
  „SketchUp“: paprastas naudoti įrankis 3D modeliavimui, tinkamas interjerui ir baldams kurti.
  „AutoCAD“: projektų planų ir išklotinių kūrimui bei vizualizavimui techniniame lygmenyje.
  „Blender“: profesionalus 3D modeliavimo ir animacijos įrankis, palaikantis fotorealistinę vizualizaciją.
  „3ds Max“ arba „Cinema 4D“: plačiai naudojami interjero ir architektūros vizualizacijoms.
Paskirtis:
  Modeliavimas: 3D objektų ir aplinkos kūrimas.
  Tekstūrų kūrimas: medžiagų, spalvų ir paviršių pritaikymas.
  Apšvietimo efektai: saulės šviesos, šešėlių ir dirbtinio apšvietimo simuliacija.
  Animacija: galimybė perteikti judančius elementus ar vizualizacijos dinamiką.

## Slide 3
Tema. Vizualizavimo programos darbo langas
1. Vizualizavimo programos darbo lango elementai
Pagrindiniai elementai:
  Meniu juosta: suteikia prieigą prie pagrindinių komandų, tokių kaip „Atidaryti“, „Išsaugoti“, „Eksportuoti“, taip pat prie įrankių ir nustatymų.
  Įrankių juosta: dažnai naudojami modeliavimui, piešimui, tekstūravimui ir kitiems veiksmams skirti įrankiai.
  Peržiūros langas: vieta, kur rodoma darbo scena (3D ar 2D aplinka), leidžianti stebėti modelio ar projekto pokyčius.
  Sluoksnių langas: naudojamas valdyti objekto dalis, įskaitant matomumą ir sluoksnių tvarkymą.
  Apšvietimo ir kameros nustatymai: leidžia keisti šviesos šaltinius ir kameros padėtį, siekiant geresnio vizualizacijos vaizdavimo.
  Objektų hierarchijos langas: rodo visus projekte esančius objektus, jų grupavimą ir hierarchiją.
2. Vizualizavimo programos failų formatai
Dažniausiai naudojami failų formatai:
  Modeliavimui:
    .OBJ (plačiai naudojamas modelių mainams tarp programų).
    .FBX (didelio suderinamumo formatas, tinkamas animacijoms ir tekstūroms).
    .STL (naudojamas 3D spausdinimui).
    .3DS (senesnis, bet vis dar naudojamas formatas, ypač 3ds Max aplinkoje).
  Tekstūrų ir vaizdų formatams:
    .PNG, .JPEG (tekstūros ir vaizdinės medžiagos).
    .HDR (aplinkos apšvietimo duomenims).
  Vizualizacijoms ir renderiams:
    .EXR (didelio dinaminio diapazono vaizdų formatas).
    .TIFF, .BMP (aukštos kokybės vizualizacijų išsaugojimui).
  Programų projektų failai:
    Specifiniai formatai, pvz., .SKP („SketchUp“), .BLEND („Blender“), .MAX („3ds Max“), .C4D („Cinema 4D“).

## Slide 4
3. Pagrindinės vizualizavimo programų funkcijos
3D modeliavimo funkcijos:
  Geometrinių formų kūrimas, modifikavimas, paviršių deformavimas.
  Detalių kūrimas, įskaitant tekstūravimą ir detalizavimą.
Tekstūravimo ir medžiagų kūrimo funkcijos:
  Tekstūrų priskyrimas paviršiams.
  Medžiagų savybių, tokių kaip blizgumas, skaidrumas ar šiurkštumas, nustatymas.
Apšvietimo ir šešėlių kūrimas:
  Realistiškų šviesos šaltinių kūrimas ir šešėlių simuliacija.
  HDRI (didelio dinaminio diapazono vaizdų) naudojimas apšvietimui.
Animacijos kūrimo funkcijos:
  Objektų judėjimo, formų pokyčių ir apšvietimo animacija.
Renderinimas (vaizdavimo funkcijos):
  Scenos pavertimas fotorealistiniu vaizdu.
  Rezultato eksportas į aukštos kokybės paveikslėlius ar animacijas.
Integracija su kitomis programomis:
  Modelių, tekstūrų ar animacijų eksportavimas ir importavimas.
  Integracija su papildomais įskiepiais ar realaus laiko renderinimo varikliais.

## Slide 5: Projekto braižymo taisyklių apibūdinimas
Tema. Projekto braižymo taisyklės
1. Trimatė grafika
Apibrėžimas: Trimatė grafika – tai objektų kūrimas ir vaizdavimas erdvėje, kur objektai turi tris matmenis: ilgį, plotį ir aukštį. Ji leidžia modeliuoti realistiškas formas, paviršius ir aplinkas, naudojant 3D vizualizavimo programas.
Pritaikymas: Naudojama architektūros, interjero dizaino, inžinerijos, animacijos ir pramoninio dizaino projektams.
2. Trimatės grafikos langas
Pagrindiniai elementai:
  Scenos peržiūros langas: vieta, kur matoma visa modeliuojama scena ir joje esantys objektai.
  Koordinačių sistema: X, Y ir Z ašys, padedančios tiksliai nustatyti objektų padėtį erdvėje.
  Įrankių juosta: pateikia modelių kūrimo, redagavimo, tekstūravimo, apšvietimo ir animacijos įrankius.
  Objektų hierarchijos panelė: rodo visus projekte esančius objektus ir jų tarpusavio ryšius.
  Kameros vaizdai: leidžia perjungti įvairius kameros kampus ir perspektyvas (ortografinė arba perspektyvinė).

## Slide 6
3. Standartiniai primityvai
Apibrėžimas: Standartiniai primityvai – tai pagrindinės geometrinės figūros, naudojamos trimačių objektų kūrimui.
Pavyzdžiai:
  Kubas: pagrindinė forma dėžių, pastatų ar kitų objektų kūrimui.
  Sfera: naudojama apvalių objektų, tokių kaip rutuliai, modeliavimui.
  Kūgis: tinkamas kūgio formos objektams ar detalių kūrimui.
  Cilindras: naudojamas vamzdžių, kolonų ir panašių objektų modeliavimui.
  Torusas: žiedų, vamzdžių ar kitų apskritų objektų kūrimui.
4. Spalviniai režimai
Dažniausiai naudojami spalviniai režimai:
  RGB (Red, Green, Blue): naudojamas skaitmeninei grafikai ir vaizdavimui ekrane.
  CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black): naudojamas spaudos darbams.
  HSV (Hue, Saturation, Value): leidžia valdyti atspalvius, sodrumą ir šviesumą.
  Grayscale: spalvų keitimas į pilkus atspalvius, naudojamas tekstūravimui ir maskėms.
5. Brėžinio paaiškinimas
Apibrėžimas: Brėžinio paaiškinimas – tai tekstinė ar grafinė informacija, paaiškinanti projekto elementus ir jų paskirtį.
Pagrindiniai brėžinio paaiškinimo elementai:
  Matmenys: pateikiami tikslūs dydžiai ir proporcijos.
  Legendos: paaiškinami simboliai, spalvos ir kiti žymėjimai.
  Tekstinės pastabos: nurodomi medžiagų pavadinimai, technologiniai sprendimai ar specialūs reikalavimai.
  Pavadinimo blokas: pateikiama informacija apie projektą, autorių, datą ir naudojamą mastelį.

## Slide 7
Tema. Projekto braižymas
1. Interjero plano braižymas
Apibrėžimas: Interjero planas – tai horizontalus pjūvis per patalpą tam tikrame aukštyje, kuriame matomi visi pagrindiniai erdvės elementai (sienos, durys, langai, baldai ir kt.).
Svarbūs elementai:
  Patalpų zonavimas (pvz., gyvenamosios, darbo, poilsio zonos).
  Baldų išdėstymas, užtikrinant funkcionalumą ir patogumą.
  Tikslių matmenų pateikimas (sienų ilgis, baldų dydis, praėjimų plotis).
Technologiniai reikalavimai: Planas turi būti sudarytas laikantis mastelio (pvz., 1:50 ar 1:100), nurodant tikslias proporcijas, bei pateikti visus reikalingus techninius duomenis (pvz., grindų danga, baldų tipai).

## Slide 8
2. Interjero išklotinių, pjūvių braižymas
Interjero išklotinės: Tai sienų vaizdas, kuriame pavaizduoti visi vertikalūs interjero elementai (pvz., lentynos, apšvietimo elementai, sienų dekoras, langai).
  Pritaikymas: Naudojamas dekoravimo, apšvietimo ir baldų projektavimui, užtikrinant proporcingumą ir elementų išdėstymo aiškumą.
  Informacija išklotinėse:
    Sienų apdailos medžiagos (pvz., dažai, tapetai).
    Sienų dekoro elementai (pvz., paveikslai, lentynos).
    Sienų matmenys ir jų proporcijos.
Interjero pjūviai: Pjūvis parodo patalpą vertikaliame pjūvyje, kur aiškiai matomi baldų aukščiai, lubų konstrukcijos ir apšvietimo sprendimai.
  Svarbiausi aspektai:
    Tikslių aukščių nurodymas (pvz., sienų aukštis, langų ir durų matmenys).
    Konstrukcinių elementų, tokių kaip lubų profiliai ar grindų sluoksniai, detalių pateikimas.
3. Interjero elementų braižymas
Apibrėžimas: Interjero elementų braižymas – tai individualių baldų, apšvietimo elementų, sienų dekoracijų ar kitų detalių projektavimas ir pateikimas brėžinyje.
Svarbiausi principai:
  Mastelis: Interjero elementų brėžiniai turi būti pateikti proporcingai (pvz., 1:10 ar 1:20 masteliu).
  Matmenys: Nurodomi tikslūs aukščiai, ilgiai, plotis ir detalūs parametrai.
  Medžiagų žymėjimas: Pateikiamos informacijos apie naudojamas medžiagas (pvz., mediena, stiklas, metalas).
  Dekoratyviniai elementai: Vizualiai pateikiamas jų dizainas ir funkcionalumas (pvz., baldų apmušalai, ornamentai).

## Slide 9: Interjero modeliavimas vizualizavimo programomis.
Tema. Interjero modeliavimas vizualizavimo programomis
1. Interjero elementų, plokštumų, tekstūrų sukūrimas vizualizavimo programomis
Elementų kūrimas: Vizualizavimo programos leidžia kurti baldus, sienų dekorus, grindų dangas ir kitus interjero objektus naudojant 3D modeliavimą.
  Pagrindiniai žingsniai:
    Pasirenkamas elementas (pvz., stalas, kėdė, spinta).
    Nustatomas objektų mastelis ir proporcijos.
    Naudojami programos įrankiai, tokie kaip „extrude“, „boolean“ ar „bevel“, norint sukurti sudėtingas formas.
Plokštumų kūrimas: Sienos, lubos ir grindys modeliuojamos kaip pagrindinės plokštumos, nurodant jų dydį, aukštį ir padėtį erdvėje.
Tekstūrų pritaikymas:
  Pasirenkamos tekstūros (pvz., medžio, metalo, audinio) ir taikomos objektams, siekiant suteikti jiems realistišką išvaizdą.
  Naudojamos UV žemėlapio korekcijos, kad tekstūros nesideformuotų ir būtų tiksliai pritaikytos.

## Slide 10
2. Interjero apšvietimo sukūrimas vizualizavimo programomis
Apšvietimo svarba: Šviesa – tai vienas svarbiausių elementų, suteikiantis modeliui gyvybingumo ir realistiškumo. Apšvietimas leidžia parodyti erdvės nuotaiką, pabrėžti spalvas ir tekstūras.
Pagrindiniai apšvietimo tipai:
  Aplinkos apšvietimas (ambient): Bendra šviesa, apšviečianti visą erdvę.
  Taškinis apšvietimas (point light): Sukuriama šviesos šaltiniu, sklindančiu visomis kryptimis (pvz., lemputės).
  Kryptinis apšvietimas (directional light): Imituoja saulės šviesą, nukreiptą iš vieno taško.
  Šviesos panelės (area light): Suteikia tolygų apšvietimą konkrečioje zonoje.
Realistiškumo užtikrinimas:
  Naudojamos šešėlių ir šviesos atspindžių funkcijos.
  Pritaikomi šviesos lūžio, difuzijos ir spalvų filtrai.
3. Interjero elementų modeliavimas standartiniais primityvais
Standartiniai primityvai: Tai pagrindinės 3D formos, iš kurių kuriami sudėtingesni objektai. Dažniausiai naudojami:
  Kubas (cube): Naudojamas kuriant baldus, dėžes ar sienas.
  Sfera (sphere): Naudojama šviestuvams, dekoratyviniams rutuliams.
  Cilindras (cylinder): Naudojamas kolonoms, stalų kojoms ar vazoms.
  Plokštuma (plane): Grindims, sienoms, langams.
Praktinis taikymas:
  Sukuriami baziniai primityvai.
  Pritaikomos transformacijos (keičiamas dydis, forma, pasukimas).
  Atliekamas detalių apdirbimas (pvz., paviršių apvalinimas, kraštų pridėjimas).

## Slide 11: Interjero vizualizacijos animavimas
Tema. Interjero vizualizacijos animavimas
1. Vizualizuoto interjero projekto animacijos sukūrimas
Animacijos tikslas: Interjero animacija padeda gyvai parodyti, kaip erdvė atrodys iš skirtingų kampų, perteikia baldų išdėstymą, apšvietimą ir bendrą erdvės pojūtį.
Animacijos kūrimo etapai:
  Kamerų nustatymas:
    Sukuriamos kameros, kurios judės erdvėje pagal nustatytą trajektoriją.
    Pasirenkamas kameros judėjimo greitis ir kampai, kad būtų perteiktos svarbiausios erdvės detalės.
  Objektų animavimas:
    Galima animuoti baldų judėjimą (pvz., stalas išskleidžiamas, durys atsidaro).
    Naudojamos funkcijos, leidžiančios sukurti šviesos intensyvumo pokyčius arba šešėlių judėjimą.
  Šviesos ir šešėlių dinamika:
    Sukuriama šviesos animacija, imituojanti dienos ir nakties režimus arba apšvietimo sistemų veikimą.
  Tekstūrų ir paviršių detalizavimas:
    Užtikrinama, kad tekstūros ir paviršiai realistiškai atrodytų judant kamerai.
Naudojamos programos:
  3ds Max, Blender, SketchUp (su V-Ray), Cinema 4D – šios programos suteikia plačias animacijos kūrimo galimybes.

## Slide 12
2. Vizualizuoto interjero projekto animacijos demonstravimas
Demonstravimo paruošimas:
  Eksportuojama animacija tinkamu formatu (pvz., MP4, AVI, MOV), kad būtų suderinama su įvairiais įrenginiais ir platformomis.
  Pasirenkama optimali raiška (pvz., Full HD arba 4K) kokybiškam vaizdui.
Pristatymo būdai:
  Vaizdo failo demonstravimas:
    Animacija demonstruojama per projektorių ar ekraną klientų susitikimuose.
  Virtualios realybės (VR) pateikimas:
    Naudojama VR įranga, kad žiūrovas galėtų „patekti“ į virtualią erdvę ir ją apžiūrėti.
  Interneto platformos:
    Įkeliamas vaizdo failas į „YouTube“, „Vimeo“ ar kitą platformą, kad būtų lengva pasidalinti projektu su klientais.
Papildomi elementai:
  Pridedamas garso takelis arba komentaro įrašas, paaiškinantis interjero sprendimus.
  Galima sukurti animuotus teksto paaiškinimus, kurie išryškina svarbias detales (pvz., naudojamas apšvietimas, medžiagos).

## Slide 13
Tema. Vizualizuoto projekto saugojimas skaitmeninėje aplinkoje
1. Projekto išsaugojimo parametrų nustatymas
Kokybės nustatymai:
  Rezoliucija: Parenkama pagal projekto tikslą, pvz., Full HD (1920x1080) ar 4K (3840x2160) vizualizacijoms.
  Kadrų dažnis: Animacijos atveju nustatomas tinkamas kadrų dažnis (pvz., 30 fps ar 60 fps), siekiant sklandaus vaizdo.
  Kompresija: Naudojamos efektyvios kompresijos parinktys, kad failo dydis būtų valdomas, neprarandant kokybės.
Šviesos ir šešėlių parametrų optimizavimas:
  Užtikrinama, kad vizualizacijoje šviesos šaltiniai ir šešėliai būtų tinkamai perteikti, neprarandant detalių. Tai svarbu eksportuojant aukštos kokybės vaizdus arba animacijas.
Failo struktūros išlaikymas:
  Prieš išsaugant projektą, būtina užtikrinti, kad visi tekstūros, medžiagos ir kiti ištekliai būtų įtraukti į išsaugotą failą (pvz., „Archive“ funkcija „3ds Max“ programoje).

## Slide 14
2. Projektų išsaugojimo formatai
Paveikslėlių formatai (statiniams vaizdams):
  JPEG: Naudojamas mažinant failo dydį, tačiau gali prarasti kokybę.
  PNG: Aukštos kokybės formatas su palaikomu permatomu fonu.
  TIFF: Naudojamas spausdinimui ir leidybai dėl aukštos kokybės.
Animacijų formatai:
  MP4: Universalus ir kompresuotas formatas, tinkamas demonstravimui internete.
  AVI: Aukštos kokybės formatas, tačiau dažnai užima daug vietos.
  MOV: Populiarus „Apple“ įrenginiuose, tinkamas profesionaliai grafikai.
Modeliavimo projektų failai:
  FBX: Plačiai naudojamas formatas modelių ir tekstūrų mainams tarp įvairių programų.
  OBJ: Paprastas formatas, tinkamas 3D modelių mainams, tačiau be animacijos.
  SKP: „SketchUp“ failų formatas, skirtas architektūrai ir interjerui.
  DWG: Naudojamas CAD programose planų ir techninių brėžinių išsaugojimui.
Kompozicijų failai:
  PSD: Naudojamas „Photoshop“ sluoksnių išsaugojimui ir vėlesniam redagavimui.
  AI: „Adobe Illustrator“ formatas, tinkamas vektoriniam dizainui.