## Slide 1: Plokštumos ar tūrio pagal meninį dekoratyvinės kompozicijos projektą dekoravimas

## Slide 2: Dekoravimo technologinių reikalavimų apibūdinimas
Tema. Plokštumos paruošimo dekoravimui technologiniai reikalavimai
1. Plokštumos paruošimo dekoravimui technologiniai reikalavimai Norint užtikrinti sėkmingą ir ilgaamžį dekoravimą, plokštuma turi būti tinkamai paruošta. Svarbiausi reikalavimai:
Paviršiaus lygumas: nėra įtrūkimų, nelygumų, iškilimų ar skylučių.
Švarumas: paviršius neturi būti riebaluotas, dulkėtas ar padengtas senais dažais.
Sausumas: dekoravimui tinkamas tik visiškai sausas paviršius, nes drėgmė gali sukelti dangos pažeidimus.
Tvirtumas: paviršius turi būti stabilus, nesvyrantis ir tinkamai pritvirtintas prie pagrindo.
2. Plokštumos paruošimo dekoravimui darbų eiliškumas Darbo procesai turi būti atliekami nuosekliai:
Seno sluoksnio pašalinimas: nuvalomi senieji dažai, tapetai, purvas, riebalai ar dulkės.
Defektų taisymas: užtaisomi plyšiai, įtrūkimai ar skylutės naudojant tinką ar glaistą.
Lyginimas: užtikrinamas tolygus paviršius, kad dekoravimo medžiaga tinkamai sukibtų.
Šlifavimas: pašalinami smulkūs nelygumai ir nelygios vietos.
Gruntavimas: paviršius padengiamas gruntu, kuris pagerina dangos sukibimą ir apsaugo nuo drėgmės.

## Slide 3
3. Plokštumos parengimo dekoravimui technologijos
Mechaninis valymas: naudojamos mentelės, gremžtukai, šlifavimo aparatai arba cheminiai valikliai senų dangų pašalinimui.
Tinkavimas: dedamas tinko sluoksnis, siekiant užpildyti didesnes ertmes ar įtrūkimus.
Glaistymas: naudojamas smulkesnių nelygumų taisymui, užtikrinant glotnų paviršių.
Šlifavimas: atliekamas su švitriniu popieriumi ar šlifavimo mašina, siekiant galutinio lygumo.
Gruntavimas: dengiamas specialus gruntas, atsižvelgiant į paviršiaus tipą (medį, betoną, gipsą ir kt.).
4. Plokštumos tinkavimo, glaistymo, lyginimo, šlifavimo, gruntavimo technologijos
Tinkavimas: Naudojamas storų sluoksnių užtepimui. Tinkas tepamas mentele arba purškiamas, o džiūvimo metu reikia vengti per didelės drėgmės ar temperatūros svyravimų.
Glaistymas: Glaistoma plonais sluoksniais, lanksčia mentele. Po džiūvimo reikia patikrinti, ar nėra likusių nelygumų.
Lyginimas: Paviršius matuojamas tiesiniu matuokliu. Prireikus, dedamas papildomas glaisto sluoksnis.
Šlifavimas: Naudojamas švitrinis popierius ar šlifavimo blokelis (grubumas P120–P220). Svarbu pašalinti visas šiurkščias vietas.
Gruntavimas: Gruntas tepamas tolygiai, naudojant volelį arba teptuką. Tai pagerina dangos sukibimą ir sumažina dažų įsigėrimą į paviršių.

## Slide 4
Tema. Plokštumos dekoravimo medžiagos ir įrankiai
1. Dažų rūšys pagal paskirtį, sudėtį ir dažymo technologijas Dažai skirstomi pagal įvairius kriterijus:
Pagal paskirtį:
  Vidaus dažai (interjero) – naudojami sienoms, luboms, baldams.
  Lauko dažai (eksterjero) – atsparūs drėgmei, UV spinduliams ir temperatūrų pokyčiams.
  Specializuoti dažai – grindų, metalo, plastiko, stiklo, keramikos dažymui.
Pagal sudėtį:
  Vandens pagrindu (akrilo, latekso, vinilo) – greitai džiūsta, mažiau kenkia aplinkai.
  Aliejaus pagrindu – atsparūs, bet ilgai džiūsta ir turi aštrų kvapą.
  Epoksidiniai dažai – ypatingai tvirti ir atsparūs cheminiam poveikiui.
Pagal technologiją:
  Purškiami dažai – greitam ir vienodam padengimui.
  Tepami teptuku ar voleliu – tradicinė technologija, tinka mažoms erdvėms.
2. Dažų kokybės kriterijai, ekologiškumas
Kokybės kriterijai:
  Geras dengiamumas (padengia paviršių per mažiau sluoksnių).
  Atsparumas plovimui, dėvėjimui.
  Spalvos pastovumas (neblunka laikui bėgant).
  Ekonomiškumas – mažas dažų sunaudojimas.
Ekologiškumas:
  Vandens pagrindu pagaminti dažai yra mažiau kenksmingi, nes turi mažai lakiųjų organinių junginių (LOJ).
  Sertifikuoti ekologiški dažai (pvz., „EU Ecolabel“) užtikrina mažesnį poveikį aplinkai ir sveikatai.

## Slide 5
3. Dažymo įrankiai, jų paskirtis
Teptukai:
  Plokšti – skirti detalių dažymui ir kraštų padengimui.
  Apvalūs – naudingi dažant ornamentus ar apvalius paviršius.
Voleliai:
  Putplasčio – lygiam paviršiui.
  Kailiniai – nelygiems paviršiams, pavyzdžiui, sienoms su tekstūra.
Purškikliai: skirti greitam, vienodam dažų paskirstymui.
Pagalbiniai įrankiai: dažų dėklai, maskavimo juostos, kampų dažymo įrankiai.
4. Dekoravimo tinkais įrankiai
Mentelės ir glaistyklės: naudojamos tinko užnešimui ir išlyginimui.
Šukos: tekstūros formavimui tinku.
Šluostės ir kempinės: dekoratyvinio efekto išgavimo technikoms (pvz., marmuro imitacijai).
Poliravimo įrankiai: blizgiam paviršiui sukurti, naudojami mikrocemento ar „venecijietiško tinko“ atveju.
5. Dekoratyvinio dažymo bei specialiųjų dažymo efektų įrankiai
Kempinės: naudojamos tekstūruotų ar marmuro imitacijų kūrimui.
Šepetėliai: suteikia švelnius potėpius ar tekstūruotus paviršius.
Ritinėliai su raštu: sukuria reljefinį ar raštuotą dažymo efektą.
Metalinės mentelės: naudojamos „venecijietiško tinko“ arba blizgaus reljefo kūrimui.
Purškiamieji pistoletai: tinka gradientams, švelniems spalvų perėjimams ar sudėtingiems efektams.

## Slide 6
Tema. Plokštumos dekoravimo technologiniai reikalavimai
1. Plokštumos dekoravimo dažais pagrindinės technologijos
Dažymo sluoksniai:
  Gruntavimas: pagerina sukibimą tarp paviršiaus ir dažų, sumažina dažų įsigėrimą.
  Pirmasis sluoksnis: padengiamas kaip pagrindas, naudojant vienalytį ir tolygų padengimą.
  Viršutinis sluoksnis: suteikia galutinę spalvą ir tekstūrą, užtikrina apsaugą nuo aplinkos poveikio.
Dažymo būdai:
  Rankinis dažymas voleliu ar teptuku – tinkamas mažoms ir vidutinėms erdvėms.
  Purškimas – naudojamas didelėse erdvėse ar siekiant lygiai dengti tekstūrinius paviršius.
2. Plokštumos dekoravimo dekoratyviniais tinkais technologijos
Dekoratyvinio tinko rūšys:
  Struktūrinis tinkas: formuoja tekstūrą, kuri gali būti lyginama, formuojama voleliu ar mentele.
  Venecijietiškas tinkas: suteikia marmuro imitaciją, naudojant plonus sluoksnius ir poliravimo techniką.
  Fasadinis tinkas: atsparus atmosferos poveikiui, tinkamas išorės sienoms.
Technologijos procesas:
  Paviršiaus paruošimas (glaistymas, gruntavimas).
  Pirmojo tinko sluoksnio užnešimas ir lyginimas.
  Tekstūros formavimas specialiais įrankiais.
  Tinkamų dažų ar lako sluoksnio uždėjimas (priklausomai nuo poreikio).

## Slide 7
3. Dekoratyviniai įvairių paviršių dažymo būdai bei specialieji dekoravimo efektai
Būdai:
  Gradientai: spalvų perėjimai sukuriami purškiant arba naudojant kempinę.
  Tekstūros efektai: pasiekiami naudojant reljefinius volelius ar tinko šukes.
  Metalizuotas dažymas: naudojami dažai su metaliniais pigmentais, suteikiantys blizgesio.
  Švytinčio efekto dažai: fosforo ar perlamutro pagrindu, švytintys tamsoje.
  Marmuro imitacija: dažomas sluoksnis trinamas kempine ar šluoste, siekiant natūralaus akmens efekto.
4. Skirtingų dekoravimo technologijų derinimas
Dažnai naudojamos kelios technologijos kartu siekiant originalaus efekto:
  Dažai su dekoratyviniu tinku (pvz., marmuro imitacijos tinkas ir metalizuoti dažai).
  Reljefiniai dažymo efektai su švytinčiais pigmentais.
  Gradiento dažymas kartu su tekstūrinėmis detalėmis.
Suderinti reikia spalvas, tekstūras ir medžiagas, kad būtų užtikrintas harmoningas bendras vaizdas.
5. Plokštumos dekoravimo darbų kokybės kriterijai
Paviršiaus lygumas: nėra matomų įtrūkimų, burbuliukų ar šlifavimo žymių.
Vienodas spalvos padengimas: nėra perėjimų ar spalvų intensyvumo skirtumų.
Tekstūrų aiškumas: tinkamai išryškintos dekoratyvinio tinko ar tekstūrinių dažų detalės.
Ilgaamžiškumas: danga atspari mechaniniam poveikiui, drėgmei ir ultravioletinei šviesai.
Estetika: rezultatas atitinka projekto dizaino reikalavimus ir suderina spalvas, tekstūras bei efektus.

## Slide 8: Plokštumos dekoravimas derinant įvairius dekoratyvinio dažymo būdus.
Tema. Plokštumos dekoravimui reikalingų medžiagų parinkimas
1. Dažų pagal meninį dekoratyvinės kompozicijos spalvinį projektą parinkimas
Spalvų suderinamumas: dažai parenkami atsižvelgiant į spalvų derinimo principus (kontrastą, harmoniją, akcentus) pagal spalvinį projektą.
Dažų rūšys: priklausomai nuo paviršiaus ir norimo efekto naudojami:
  Akriliniai dažai: universalūs, tinkami vidaus ir lauko darbams.
  Matiniai dažai: suteikia subtilumo ir išryškina spalvas.
  Blizgūs dažai: naudojami akcentams ir erdvės atspindžiui.
  Metalizuoti ar perlamutriniai dažai: suteikia modernų ar elegantišką efektą.
Ekologiškumas: renkantis dažus atsižvelgiama į jų sudėtį, pvz., mažą lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį.

## Slide 9
2. Pigmentų pagal meninį dekoratyvinės kompozicijos spalvinį projektą parinkimas
Pigmentų pasirinkimo kriterijai:
  Spalvų intensyvumas: ryškūs pigmentai naudojami akcentams, pasteliai – fonui.
  Skaidrumas: pigmentai gali būti nepermatomi (padengimui) arba permatomi (sluoksniavimui).
  Atsparumas šviesai: kokybiški pigmentai neturi blukti UV spindulių poveikyje.
  Fizinės savybės: smulkūs, tolygiai pasiskirstantys pigmentai užtikrina vienodą spalvų padengimą.
Pigmentų rūšys:
  Natūralūs pigmentai (pvz., ochra, ultramarinas) suteikia žemiškų tonų.
  Sintetiniai pigmentai (pvz., kadmio raudona) yra ryškūs ir intensyvūs.
  Metalizuoti pigmentai (pvz., auksas, sidabras) prideda prabangos pojūčio.
3. Dekoravimo medžiagų pagal meninį dekoratyvinės kompozicijos spalvinį projektą parinkimas
Medžiagos:
  Dekoratyviniai tinkai: naudojami tekstūroms sukurti, parenkami pagal norimą efektą (pvz., venecijietiškas tinkas marmuro imitacijai).
  Lakai ir glazūros: suteikia paviršiams apsaugą ir specialius efektus (pvz., blizgesį ar senovinį įspūdį).
  Papildomi elementai:
    Blizgučiai – pabrėžia akcentus.
    Smėlis – tekstūrų kūrimui.
    Stiklo mikrodalelės ar perlai – šviesos atspindžiams.
Atrankos principai:
  Medžiagos turi atitikti spalvinį projektą, tekstūrą ir paskirtį.
  Atkreipiama dėmesį į jų suderinamumą tarpusavyje (pvz., vandens pagrindu su vandens pagrindu).

## Slide 10
Tema. Plokštumos dekoravimas įvairiais dažymo būdais
1. Plokštumos dažymas voleliu
Paskirtis: tinkamas didesniems, lygiems paviršiams dažyti.
Įrankio pasirinkimas:
  Mikropluošto voleliai: tolygiai paskirsto dažus ir palieka lygų paviršių.
  Putplasčio voleliai: naudojami ploniems sluoksniams, dažniausiai blizgiems paviršiams.
  Struktūriniai voleliai: formuoja tekstūrą ant paviršiaus.
Technika:
  Dažai tepami vienodais judesiais aukštyn-žemyn arba „W“ forma, kad būtų išvengta dryžių.
  Naudojamas tinkamas slėgis, kad dažai būtų tolygiai paskirstyti.
  Kraštai ir kampai užbaigiami teptuku arba specialiu kampiniu voleliu.
2. Plokštumos dažymas teptuku
Paskirtis: naudojamas mažesniems plotams, detalėms ar sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Teptukų rūšys:
  Plokšti teptukai: tinka didesniems paviršiams ir linijoms.
  Apvalūs teptukai: naudojami detalėms ar dekoratyviniam dažymui.
  Kampiniai teptukai: skirti kraštams ir kampams.
Technika:
  Dažai tepami plonais sluoksniais, kad būtų išvengta lašėjimo ar dryžių.
  Siekiant lygumo, dažoma tolygiais judesiais viena kryptimi.
  Po pirmo sluoksnio dažai džiovinami ir, jei reikia, dengiamas antras sluoksnis.

## Slide 11
3. Plokštumos dekoravimas taikant specialiuosius dažymo efektus
Specialieji efektai:
  Šukavimo technika: ant šviežiai nudažyto paviršiaus naudojama šukos formos įrankis tekstūrai sukurti.
  Kempinės technika: naudojant kempinę, suformuojamas dėmėtas, margintas efektas.
  Spalvų perėjimas (gradientas): dvi ar daugiau spalvų maišomos purškimo ar volelio būdu, siekiant švelnaus perėjimo.
  Metalizuotas paviršius: naudojami dažai su blizgiais pigmentais.
  Trafaretų technika: ant paviršiaus dedamas trafaretas, sukuriant raštus ar formas.
  Dekoratyvinės linijos: naudojamos lipnios juostos, siekiant aiškių linijų ar geometrinių formų.

## Slide 12
Tema. Plokštumos dekoravimas derinant įvairius dekoratyvinio dažymo būdus
1. Dekoratyvinių dažymo būdų bei specialiųjų dažymo efektų derinimas
Suderinamumo principai: derinant kelis dažymo būdus, būtina užtikrinti, kad jų efektai papildytų vienas kitą ir išryškintų bendrą dekoravimo idėją.
Dažymo būdų deriniai:
  Kempinės technika + šukavimas: tekstūruotam pagrindui suteikiama papildoma grafinių linijų dimensija.
  Trafaretai + gradientas: gradientu sukurtas fonas papuošiamas trafareto ornamentais.
  Metalizuoti dažai + įspaudų technika: blizgus paviršius derinamas su reljefiniais raštais.
  Spalvų perėjimas + kempinės efektas: perėjimų švelnumas sujungiamas su margintais elementais.
Technologinis procesas:
  Pirmiausia sukuriamas pagrindinis sluoksnis (pvz., gradientas arba kempinė).
  Antrasis sluoksnis taikomas kaip akcentas ar dekoratyvinis papildymas (pvz., trafaretai, įspaudai).
  Pabaigoje paviršius gali būti padengtas apsauginiu laku, kuris išryškina efektus.
2. Skirtingų dažymo efektų derinimas, laikantis darbų kokybės kriterijų
Paviršiaus paruošimas: svarbu, kad paviršius būtų lygus ir tinkamai paruoštas (glaistytas, šlifuotas, gruntuotas).
Efektų eiliškumas: skirtingi dažymo efektai turi būti atliekami logiška tvarka:
  Fonas formuojamas pirmiausia.
  Detalės ar akcentai pridedami vėliau.
Medžiagų suderinamumas: naudojami dažai ir priemonės turi būti suderinami pagal sudėtį (pvz., vandens pagrindo su vandens pagrindo).
Kokybės kriterijai:
  Spalvų vientisumas: perėjimai ir sluoksniai turi būti tolygūs, be ryškių ribų, jei to nereikalauja dizainas.
  Efektų ryškumas: specialūs efektai turi būti aiškiai matomi ir išryškinti.
  Patvarumas: paviršius turi būti atsparus išorės poveikiui (pvz., mechaniniam poveikiui, drėgmei).
Baigiamasis sluoksnis: naudojamas lakas ar glazūra, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas ir papildomas spindesys.

## Slide 13: Plokštumos dekoravimas pagal parengtą dekoratyvinės kompozicijos projektą, taikant pasirinktą dekoravimo technologiją.
Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant su dažais ir kitomis cheminėmis medžiagomis
1. Bendrieji darbų saugos ir higienos reikalavimai dirbant su dažais, lakais ir kitomis cheminėmis medžiagomis bei elektros prietaisais, dirbant dideliame aukštyje
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP):
  Naudojamos apsauginės kaukės ar respiratoriai, ypač dirbant su lakais ir dažais, turinčiais lakiųjų organinių junginių (LOJ).
  Pirštinės (atsparios chemikalams) ir apsauginiai akiniai, apsaugantys odą ir akis.
  Darbo rūbai ir avalynė, užtikrinantys apsaugą nuo cheminių medžiagų ir slydimo.
Ventiliacija:
  Užtikrinamas tinkamas patalpų vėdinimas (naudojami ištraukimo ventiliatoriai, oro filtrai).
  Dirbant uždarose patalpose, būtina stebėti oro sudėtį (anglies dioksido, deguonies lygį).
Aukštuminių darbų sauga:
  Naudojamos patikimos kopėčios, pastoliai ar pakylos.
  Darbuotojai turi naudoti apsauginius diržus arba kitas saugos priemones, užtikrinančias stabilumą.
  Nedirbama aukštyje esant stipriam vėjui ar nepalankioms oro sąlygoms.
Darbas su elektros įrenginiais:
  Naudojami prietaisai turi būti techniškai tvarkingi, su įžeminimu.
  Elektros instaliacijos darbai atliekami tik kvalifikuotų specialistų.
  Draudžiama naudoti pažeistus elektros laidus, lizdus ar įrangą.

## Slide 14
2. Darbo vietos, įrankių, įrenginių, inventoriaus priežiūra ir tvarkymas
Darbo vietos organizavimas:
  Paviršiai aplink darbo vietą turi būti švarūs ir laisvi nuo nereikalingų daiktų.
  Dažų, lakų ar kitų cheminių medžiagų indai turi būti laikomi sandariai uždaryti.
Įrankių priežiūra:
  Dažymo įrankiai (voleliai, teptukai) reguliariai valomi, kad būtų užtikrintas jų funkcionalumas.
  Elektros prietaisai (pvz., dažų purkštuvai) tikrinami prieš kiekvieną naudojimą, siekiant išvengti elektros gedimų ar mechaninių pažeidimų.
Chemikalų saugojimas:
  Dažai ir lakai laikomi specialiai tam skirtose patalpose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros.
  Kenksmingos cheminės medžiagos turi būti laikomos originaliose pakuotėse su matomomis saugos etiketėmis.
Atliekų tvarkymas:
  Cheminių medžiagų likučiai šalinami pagal ekologinius reikalavimus.
  Tinkamai utilizuojami naudojami apsaugos reikmenys (pvz., vienkartiniai respiratoriai ar pirštinės).

## Slide 15
Tema. Plokštumos dekoravimas interjere pagal meninės dekoratyvinės kompozicijos projektą
1. Plokštumos paruošimas dekoravimui, laikantis paruošimo dažymui technologijos ir darbų eiliškumo
Paruošimo etapai:
  Glaistymas: pašalinami paviršiaus defektai, užtaisomi įtrūkimai ir skylės.
  Lyginimas: užtikrinamas vientisas ir lygus paviršius, pritaikytas dekoravimui.
  Šlifavimas: pašalinami nereikalingi glaisto sluoksniai, paviršius išlyginamas iki idealaus lygumo.
  Gruntavimas: padengiamas gruntu, užtikrinant dažų sukibimą su paviršiumi ir apsaugą nuo drėgmės ar dėmių.
Technologinės rekomendacijos:
  Visi darbai atliekami naudojant tinkamus įrankius: menteles, šlifuoklius, volelius ar teptukus gruntavimui.
  Laikomasi rekomenduojamo laiko tarp etapų, kad medžiagos pilnai išdžiūtų.
2. Projekto piešinio proporcingas didinimas ir perkėlimas ant paruoštos plokštumos paviršiaus
Proporcingas didinimas:
  Naudojamas tinklelio metodas, piešinys padalijamas į vienodus kvadratus, kurie perkeliami ant plokštumos proporcingai padidinant mastelį.
  Alternatyva: projektorius, kuris padeda tiksliai atvaizduoti dizainą ant paviršiaus.
Perkėlimas:
  Eskizas piešiamas pieštuku ar anglimi, kad linijos būtų lengvai koreguojamos.
  Prieš dažymą linijos fiksuojamos plonu dažų sluoksniu arba kontūro priemonėmis.

## Slide 16
3. Dažų spalvų ir atspalvių paruošimas pagal projektą plokštumos dekoravimui, laikantis dažų maišymo technologijų
Dažų maišymo taisyklės:
  Naudojami pagrindiniai dažų tonai (raudona, geltona, mėlyna) ir neutralūs tonai (balta, juoda) reikiamiems atspalviams išgauti.
  Maišant dažus, laikomasi proporcijų, užrašomos formuluotės, kad būtų užtikrintas spalvų tęstinumas.
  Bandomieji atspalviai testuojami nedideliame plote, siekiant įvertinti galutinį rezultatą po džiūvimo.
Ekologiški sprendimai: pirmenybė teikiama mažai LOJ turintiems dažams, kurie yra saugūs naudoti interjere.
4. Dekoratyvinių įvairių paviršių dažymo būdų bei specialiųjų dažymo efektų taikymas dekoruojant plokštumą pagal projektą
Dažymo būdai:
  Gradientas: spalvų perėjimas, naudojant volelius ar purkštuvus.
  Trafaretai: piešiniai ar raštai, naudojant šablonus.
  Tekstūriniai efektai: šukavimas, kempinė, reljefinės formos sukūrimas.
Specialieji efektai:
  Metalizuoti dažai: suteikia blizgesio ar šviesos atspindžių.
  Blizgūs ir matiniai paviršiai: kontrastui išryškinti.
  Glazūros efektai: suteikia sluoksniuotą, gylio efektą paviršiui.
5. Plokštumos dekoravimas dažais, dekoratyviniais tinkais ir kitomis dekoravimo medžiagomis pagal meninės dekoratyvinės kompozicijos projektą interjere
Technologinis procesas:
  Dažomas pagrindinis sluoksnis.
  Naudojami dekoratyviniai tinkai ar papildomi tekstūros sluoksniai.
  Taikomi specialūs efektai, papildantys meninę idėją.
  Užbaigiama apsauginiu sluoksniu (pvz., laku ar impregnantu).
Darbų eiliškumo laikymasis:
  Pradedama nuo pagrindinio foninio sluoksnio.
  Pereinama prie detalių ar raštų kūrimo.
  Užbaigiamas darbas taikant apsaugines dangas, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas.